BTS BLANC
Optique Physique

Durée : 30 min

Pour mesurer l’épaisseur d’une feuille d’aluminium, on réalise le montage suivant :
Une feuille d’aluminium d’épaisseur a est placée entre deux lames P1 et P2, créant ainsi un coin d’air d’angle %epsilon . Le dispositif est éclairé par une source à vapeur de mercure, considérée monochromatique ( %lambda=546nm ). Une lame séparatrice réfléchit la lumière issue de la source vers le coin d’air et transmet vers la loupe les rayons dédoublés par réflexion sur le coin d’air.

Interfrange associé à un coin d’air

1. Préciser la surface sur la quelle les interférences sont localisées. Décrire la forme des franges d’interférences.
2. Donner l’expression de la différence de marche %delta entre les deux rayons réfléchis (1) et (2) en un point I où l’épaisseur du coin d’air est e .
3. Entre deux franges successives de même nature, préciser quelle est la variation de %delta , en déduire la variation correspondante %DELTA e du coin d’air.
4. Sur un interfrange i , on considère que la variation d’épaisseur du coin d’air a pour expression %DELTA e = i %epsilon .
  Montrer que l’expression de l’interfrange i est donnée par : i= %lambda over {2 %epsilon} .