BTS BLANC
Mathématiques

Durée : 1h 30min

Les calculatrices graphiques sont autorisées pour ce sujet.

Exercice 1 :

On considère la fonction f définie sur setR par :

f( x ) = func e^{2x} + func e^{x} -x -2

On note C sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. Déterminer lim from{x rightarrow +infinity } f( x ) .
  Indication : On mettra func e^{x} en facteur dans f(x) .
2. Déterminer lim from{x rightarrow -infinity } f( x ) .
3. Démontrer que la droite D d’équation : y=-x-2 est une asymptote oblique de la courbe C .
4. Étudier la position relative de C et D .

Exercice 2 :

Dresser le tableau de signe de la fonction f définie sur setR par : f( x ) = 2 ( func e^{x} + 1 ) left( func e^{x} - 1 over 2 right ) .

Exercice 3 :

Soit f la fonction définie sur \]0;+infinity\[ par :

f( x ) = x^2 -1 - ln(x)

On note C sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. Déterminer la limite de f en 0 .
2. Interpréter graphiquement le résultat obtenue précédemment.
3. Déterminer la limite de f en +infinity .
  Indication : On mettra x en facteur dans f(x) .

Exercice 4 :

Dresser le tableau de signe de la fonction f définie sur setR par : f( x ) = (2x-1) func e^{2x} .

Exercice 5 :

On considère la fonction f définie sur setR par :

f( x ) = (func e^{2x}-2)(func e^{2x}+1 )

On note C sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. Déterminer lim from{x rightarrow +infinity } f( x ) .
2. Déterminer lim from{x rightarrow -infinity } f( x ) .
3. En déduire que la courbe C admet une asymptote D parallèle à l’axe des abscisse dont on précisera l’équation.

Exercice 6 :

Dresser le tableau de signe de la fonction f définie sur setR par : f( x ) = 2 func e^{2x} left( 2func e^{2x} - 1 right ) .

Exercice 7 :

Résoudre l’inéquation : ln(2-x) < ln(3) .

Exercice 8 :

Résoudre l’inéquation : func e^{2x}-4 func e^{x}<0 .

Exercice 9 :

Résoudre l’équation : ln( x^2 ) = ln( 2 ) + ln( x+1 ) .

Exercice 10 :

Résoudre l’équation : func e^{4x}-2 func e^{3x}=0 .

Exercice 11 :