Franges d’égale inclinaison, lame à faces parallèles

Étude de la figure d’interférence

Intensité des faisceaux réfléchis et transmis par la lame

Supposons l’angle d’incidence faible, dans se cas, si n désigne l’indice optique de la lame, les coefficients de réflexion R et de transmission T du dioptre air/verre sont :

R= left( {n-1} over {n+1}right )^2	T= {4n} over {(n+1)^2}

Si n=1,5 on obtient : R=0,04 et T=0,96 . Donc

- IR1 = I0R = 0,04 I0
- IR2 = I0T2R = 0,037 I0
- IR3 = I0T2R3 = 0,000061 I0
- IT1 = I0T2 = 0,92 I0
- IT2 = I0T2R2 = 0,0015 I0
- IT3 = I0T2R4 = 0,0000024 I0

Les faisceaux transmis par la lame ont des intensités extrêmement différentes, ils peuvent interférer, mais le contraste est si faible qu’aucune figure d’interférence n’est observable.

En revanche, IR1 et IR2 sont presque identiques, l’interférence est donc parfaitement visible. L’intensité IR3 est plus de 1000 fois inférieure aux deux précédents et ne joue aucun rôle.

Différence de marche optique

- La différence de marche optique %delta entre le faisceau 1 et 2 est :
  %delta = n( AB+BC ) - AD
- AD= AC sin i AC= 2e tan r
- sin i = n sin r donc AD=2ne { sin^2 r } over { cos r }
- AB = BC = e over { cos r } et donc
  %delta = 2ne cos r

Inversion du champ électrique lors d’une réflexion

On doit également prendre en compte que tout réflexion sur un milieu d’indice plus élevé s’accompagne d’une inversion du champ électrique : c’est le cas du faisceau 1. Le faisceau 2 n’est pas inversé. On a donc dans ce cas :

%delta = 2ne cos r + %lambda over 2

Si les deux faisceaux 1 et 2 sont en phase (les deux sont inversés, par exemple) alors :

%delta = 2ne cos r

Application : traitement antireflet

La face d’entrée de la lentille est recouverte par un film très fin d’indice optique n , par exemple du fluorure de magnésium MgF2.
L’indice optique n et l’épaisseur e de ce film sont choisis de sorte que l’interférence entre les deux rayons réfléchis 1 et 2 soit destructive, il n’y aura alors aucun reflet.

Choix de l’indice optique du film

Pour que les faisceaux 1 et 2 interfèrent efficacement, leurs intensités lumineuses respectives doivent être très proches.
Dans les conditions de Gauss, sous incidence normale, les coefficients de réflexion et de transmission sont :

R_{ air/film } = left( {n-1} over {n+1}right )^2	R_{ film/verre } = left( {N-n} over {N+n}right )^2	T_{ air/film } = 1 (film transparent)

Les intensités sont :

I_1 = I_0 R_{ air/film } = I_0 left( {n-1} over {n+1}right )^2	et	I_1 = I_2 T_{ air/film }R_{film/verre}T_{ air/film } = I_0 left( {N-n} over {N+n}right )^2

L’égalité des intensités se traduit par :

{n-1} over {n+1} = {N-n} over {N+n}	soit	{n-1} over {n+1} = {N-n} over {N+n}	et donc	n=sqrt N

Choix de l’épaisseur du film

Sous incidence normale ( i=r=0 ), l’interférence entre 1 et 2 est destructive si %delta = %lambda left( k+ 1 over 2 right ) .
Dans le cas présent 1<n<N , donc 1 et 2 subissent tous deux une réflexion sur un milieu d’indice plus élevé, il n’y a donc pas de décalage %lambda over 2 supplémentaire à prendre en compte. Donc

%delta = 2ne cos r = %lambda left( k+ 1 over 2 right )	avec	r=0 ,	donc	%delta = 2ne = %lambda left( k+ 1 over 2 right )

L’épaisseur e doit donc vérifier l’égalité suivante :

e = %lambda over {2n} left( k+ 1 over 2 right )

Afin de minimiser les défauts, on a intérêt à choisir la plus petite valeur de e , c’est à dire la valeur correspondant à k=0  : e = %lambda over {4n} .