Exercice n°2 :

Le flux lumineux visible s’exprime en :

  1. Candela (cd)
  2. Lumen (lm)

L’intensité lumineuse s’exprime en :

  1. Candela (cd)
  2. Lumen (lm)
  3. Watt (W)

La longueur d'onde de la lumière visible est de l'ordre de :

  1. 10-9 m
  2. 10-7 m
  3. 10-5 m

On désigne avec F le flux d'énergie incident sur un système optique et {F} rsub {T} le flux transmis, alors le facteur de transmission T est :

  1. T = {{F} rsub {T}} over {F}

  1. T = {F} over {{F} rsub {T}}

On désigne avec F le flux d'énergie incident sur un système optique, {F} rsub {T} le flux transmis et {F} rsub {R} le flux réfléchi. Si F = {F} rsub {T} + {F} rsub {R} alors le facteur de transmission T et le facteur de réflexion R sont sont liés par la relation :

  1. T + R = 0

  1. T + R = 1

Pour un dioptre, éclairé dans les conditions de Gauss, on a :

  1. R = {left ({n − n '} over {n + n '} right )} ^ {2}

  1. R = {4 nn '} over {{left (n + n ' right )} ^ {2}}

  1. R = {left ({n + n '} over {n − n '} right )} ^ {2}

Une lentille mince est taillée dans un verre d’indice n = 1,3 et plongée dans l’air. Le facteur de transmission de la lentille est :

  1. 0,983
  2. 0,966
  3. 0,017

1. Un miroir est constitué d’une plaque en verre d’indice n = 1,5 dont l’une des faces est recouverte d’une fine couche de réflexion {R} rsub {couche} = 0,85 . Le facteur de réflexion du miroir est :
  1. 0,84
  2. 0,92
  3. 0,78